## Slide 1: ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО ВИМОГ ДО НАФТИ І КОНДЕНСАТУ ГАЗОВОГО ДЛЯ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
договір №13/2496-Р/25 від 20.05.2025 р.
Етап 2-й
липень 2025

## Slide 2: МЕТА ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ
ВСТАНОВИТИ ВИМОГИ ДО НАФТИ ТА КОНДЕНСАТУ ГАЗОВОГО ДЛЯ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВВОДЯТЬСЯ В ОБІГ ТА НАДАЮТЬСЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ, З МЕТОЮ:
їх подальшої класифікації для бухгалтерського та податкового обліку,
для їх безпечного перероблення, транспортування, зберігання, унеможливлення пошкодження майна під час зазначених операцій,
захисту життя та здоров’я людини, тварин, рослин,
охорони довкілля.
Ст. 1, п. 1 ЗУ «Про технічні регламенти і оцінку відповідності»:
Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим.

## Slide 3: МІЖНАРОДНЕ підґрунтя
EXPLANATORY NOTES TO THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, SIXTH EDITION (2022) WOLD CUSTOMS, Пояснення до Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2022 року
EXPLANATORY NOTES TO THE COMBINED NOMENCLATURE OF THE EUROPEAN UNION, OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, С 119, VOLUME 62, 29 MARCH 2019, Пояснення до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу
A CATALOGUE OF CRUDE OIL AND OIL PRODUCT PROPERTIES (1999)- REVISED 2022), Каталог сирих нафт з переліком їх властивостей
ENERGY POLICY AND CONSERVATION ACT (EPCA), Закон про енергетичну політику та зберігання
CRUDE OIL QUALITY PROGRAM AND TEST CRITERIA, Програма та критерії випробувань якості сирої нафти
REGULATION (EC) NO 1099/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 22 OCTOBER 2008 ON ENERGY STATISTICS, Регламент (ЄС) № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 року про енергетичну статистику

## Slide 4: АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
2709 НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), СИРІ:
для конденсату газового - 2709 00 10 00 - газовий конденсат природний
для нафти - 2709 00 90 00 - інші.
Впровадження Технічного регламенту дозволить скасувати технічні і адміністративні бар’єри для імпорту в України вуглеводневої сировини для збільшення обсягів її переробки всередині країни, розвитку нафтопереробної галузі, зміцнення енергетичної незалежності держави, збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю.
ТР визначатиме місця створення акцизних складів.
ТР встановлює однозначні терміни для «нафти» і «конденсату газового», які узгоджуються з Поясненнями до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (затверджено Наказом Держмитслужби України від 14.07.2020 р. за N 256)

## Slide 5: ПРОДУКЦІЯ: ТЕРМІНИ
КОНДЕНСАТ ГАЗОВИЙ – природна суміш рідких вуглеводнів, широкого та (або) більш вузького фракційного і фізико-хімічного складу, від 30 об.% до 90 об.% якої (включаючи втрати) переганяється до температури 210 оС та більш як 80 об. % якої (включаючи втрати) переганяється до температури 350 оС, та яка підготовлена до товарної якості для транспортування, зберігання та (або) подальшої переробки (конденсат газовий природний, або нафта легка, англ.: crude oil light).
НАФТА – природна суміш рідких вуглеводнів широкого фракційного та фізико-хімічного складу, менш як 30 об.% якої (включаючи втрати) переганяється до температури 200 оС , або від 40 об.% до 80 об.% (включаючи втрати) переганяється до температури 350 оС, та яка підготовлена до транспортування, зберігання та (або) подальшої переробки. (нафта сира, англ.: crude oil).
СУМІШІ ВУГЛЕВОДНЕВІ ПРИРОДНІ – суміші нафти та конденсату газового в будь-яких співвідношеннях з можливим додаванням інших нафтопродуктів, які підготовленіий до товарної якості для транспортування трубопроводами, залізничним, автомобільним і водним транспортом, зберігання та (або) перероблення на нафтопереробних підприємствах, та які вводяться в обіг та надаються на ринку України як нафта або конденсат газовий в залежності від фактичних значень їх фракційного складу та інших фізико-хімічних показників відповідно до додатків 1, 2

## Slide 6: ПРОДУКЦІЯ ЗА МЕЖАМИ ДІЇ ТЕХРЕГЛАМЕНТУ
НАФТА ВИДОБУТА, що не піддавалась стадіям підготовлення до товарної якості для її транспортування, зберігання або перероблення на нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах (нафта сира);
ВИДОБУТИЙ КОНДЕНСАТ ГАЗОВИЙ, що не піддавався стадіям підготовки до товарної якості для його транспортування, зберігання та перероблення на нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах (конденсат газовий нестабільний);
ПРИРОДНА СУМІШ ГАЗОПОДІБНИХ ТА РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ з вмістом вуглеводнів С4 – С5 не менш як 35 % об. (широку фракцію легких вуглеводнів, конденсат легких вуглеводнів)
НАФТА (КОНДЕНСАТ ГАЗОВИЙ) ТЕХНОЛОГІЧНА – нафта (конденсат газовий) видобута, яка піддавалася стадіям часткового підготовлення та використовується для забезпечення технологічних процесів, пов’язаних з видобуванням нафти.

## Slide 7: ГЛОСАРІЙ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
«національний стандарт» та «нормативний документ» - ЗУ «Про стандартизацію»
«введення в обіг», «випробування», «випробувальна лабораторія», «документ про відповідність», «надання на ринку», «орган з оцінки відповідності», «оцінка відповідності», «процедура оцінки відповідності», «технічний регламент», «імпортер», «розповсюджувач» «уповноважений представник» - ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
«користувач», «постачання продукції» - ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
«споживач», «безпека продукції» - ЗУ «Про захист прав споживачів»
«орган державного ринкового нагляду» - ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»
«специфічні процеси» – Митний кодекс України
«податковий облік» – Податковий кодекс України
«бухгалтерський облік» - ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
«класифікація продукції» – класифікація нафти та конденсату газового як товарів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності в розумінні Митного кодексу України і Закону України «Про митний тариф»

## Slide 8: НАФТА: ПОКАЗНИКИ
Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм
1 Концентрація хлористих солей | мг/дм3 | не більше 300
2 Масова частка води | % | не більше 1,0
3 Масова частка механічних домішок | % | не більше 0,05
4 Тиск насиченої пари | кПа (мм рт.ст.) | не більше 66,6 (500)
5 Масова частка загальної сірки | % | не більше 1,8
6 Вміст органічних хлоридів у фракції, що википає до температури 204оС | мг/кг (ppm) | не більше 6 (6)
7 Масова частка газоподібних алканів фракції до С4 * | % | в межах: понад 0,3 до 1,0
8 Фракційний склад*: об’ємна частка відгону (включаючи втрати), яка переганяється до температури 210 оС 350 оС | об.% | менш ніж 30 в межах: понад 40 до 80
* визначається з метою класифікації продукції або за вимогою |  | 

## Slide 9: КОНДЕНСАТ ГАЗОВИЙ: ПОКАЗНИКИ
Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм
1 Концентрація хлористих солей | мг/дм3 | не більше 100
2 Масова частка води | % | не більше 0,5
3 Масова частка механічних домішок | % | не більше 0,05
4 Тиск насиченої пари | кПа (мм рт.ст.) | не більше 66,6 (500)
5 Масова частка загальної сірки | % | не більше 0,4
6 Вміст органічних хлоридів у фракції, що википає до температури 204оС | мг/кг (ppm) | не більше 6 (6)
7 Масова частка газоподібних алканів фракції до С4 * | % | в межах: понад 0,03 до 4,0
8 Фракційний склад*: об’ємна частка відгону (включаючи втрати), яка переганяється до температури 210 оС | об.% | в межах: понад 30 до 90
* визначається з метою класифікації продукції або за вимогою |  | 

## Slide 10: ВВЕДЕННЯ В ОБІГ. МЗНН
Введення уніфікованих форм паспортів якості на продукцію дозволить однозначно визначити резервуари та/або інші технологічні потужності, з яких починається акцизний облік вуглеводневої сировини (нафти і конденсату газового), які відповідають вимогам Технічного регламенту.
ВВЕДЕННЯ В ОБІГ і АКЦИЗНИЙ ОБЛІК (в майбутньому) з фіксацією резервуару (партії, серії) ПОЧИНАЄТЬСЯ РАЗОМ З ОФОРМЛЕННЯМ ПАСПОРТІВ ЯКОСТІ НА ПРОДУКЦІЮ З ПОКАЗНИКАМИ, ЗНАЧЕННЯ ЯКИХ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ
Документом про відповідність є:
сертифікат відповідності, який складений уповноваженим органом оцінки відповідності, або
документ про якість (паспорт якості), що складений акредитованою випробувальною лабораторією/центром.

## Slide 11: ОБГОВОРЕННЯ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ОБГОВОРЕНІ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ:
ПАТ «УКРНАФТА» - виробником нафти і конденсату газового та замовником проекту Технічного регламенту
СПОЖИВАЧАМИ НАФТИ І КОНДЕНСАТУ ГАЗОВОГО:
АТ «УКРТАТНАФТА»,
ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»,
ТОВ «Аліум-Пром», ТОВ «Раффінерія», ТОВ «Пасіпол», ТОВ ВТФ «МТН-Полтава»,
ТОВ «Алекс-Пром», ТОВ «Новітні нанотехнології»;
постачальником присадок (додатків) до продукції – ТОВ «Паливні технології»;
ОРГАНАМИ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, акредитованими Національним агентством з акредитації України:
ТОВ «НВП«ДІН ЛТД»,
ТОВ «Центр якості продукції «КАРАТ»,
ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр».

## Slide 12: РАЗОМ ЗМІЦНЮЄМО ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ!
«ДЕРЖАВНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «МАСМА» ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВРО
https://masma.org.ua/ ceo@masma.org.ua
03142, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Академіка Палладіна, 46, корпус 4
+38 (044) 239-25-07 (багатоканальний)
+38 (067) 535-86-69